# ТРЕБОВАНИЯ К ВХОДНОМУ КОНТРОЛЮ,

ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

| Разработал: | Проверил: | Утвердил: | Кол-во стр. 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник управления логистики и материально-технического снабжения В.И. Веретников | Главный инженер С.Б. Мельниченко | Генеральный директор А.Н. Недосеков | Индекс изменения |
| 16.10.06 г. | 19.10.06 г. | 23.10.06 г. |  |

Срок введения документа в действие –  октябрь  2006 года

# 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к входному контролю хранению и транспортировке материалов, комплектующих изделий и инструментов (далее - материальных ресурсов), используемых при проведении строительно-монтажных и ремонтных работ и .

1.2. Стандарт обязателен для всех подразделений и сотрудников  ОАО «Росжелдорстрой» участвующих в организации, обеспечении и проведении указанных работ.

# 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Стандарт работает в соответствии с требованиями нормативных документов:

• ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения;

• РД 92-0356-89 Методические указания. Организация складского хозяйства;

• СТО СМК.001.06 «Руководство по качеству».

# 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, применяемые в настоящем стандарте, соответствуют терминам, применяемым в нормативных документах, указанных в предыдущем разделе Стандарта и общепринятой терминологии в области обеспечения качества.

# 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Требования к входному контролю, хранению и транспортировке материальных ресурсов направлены на недопущение попадания в производство работ  продукции и изделий ненадлежащего качества.

4.2. Входной контроль проводят с целью проверки соответствия качества используемых материальных ресурсов требованиям государственных стандартов, технических условий (ТУ), договоров о поставках, чертежей образцов или других данных, содержащихся в сопроводительных документах.

4.3. Хранение и транспортировку материальных ресурсов осуществляют в соответствии с требованиями национальных стандартов, технических условий на каждый отдельный вид продукции, а также настоящего стандарта и другой сопроводительной документации при наличии в ней соответствующих указаний.

# 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

5.1. Входной контроль материальных ресурсов, используемых при проведении работ на объектах и оказании услуг, осуществляют:

• на объекте - при поступлении продукции на объект;

• в организации заказчика - при передаче продукции организацией заказчика, непосредственно перед началом и в процессе проведения работ;

• на предприятии-изготовителе (поставщике) - в процессе контроля и испытаний готовой продукции, если такое предусмотрено договором о поставке продукции.

5.2. Перечень материальных ресурсов, подлежащих входному контролю, контролируемые параметры, вид и объем контроля определяются с учетом стабильности качества продукции, важности данного параметра для функционирования объекта и технологичности применения.

5.3. Перечень материальных ресурсов, подлежащих входному контролю, вид и план контроля, нормы и решающие правила приемки утверждает техническое руководство организации.

Перечень должен содержать:

• наименование и марку продукции;

• обозначение нормативно-технической документации, требованиям которой должна соответствовать продукция;

• основное назначение (применение) продукции;

• вид контроля (сплошной или выборочный);

• критерий отбора при выборочном контроле;

• параметры, подлежащие контролю;

• контрольные нормативы;

• решающие правила приемки;

• методы и средства проведения входного контроля;

• указания о маркировке продукции по результатам входного контроля;

5.4. Входной контроль качества материальных ресурсов может быть сплошным или выборочным.

При установлении выборочного контроля план входного контроля должен соответствовать плану контроля приемо-сдаточных испытаний, установленных в стандартах или ТУ на конкретную продукцию.

Сплошной контроль качества проводится при повышенных требованиях к качеству продукции.

# 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

6.1. Материальные ресурсы, поставляемые для использования при проведении работ на объектах, доставляется на склад для технической приемки и хранения, или непосредственно на объект, при нецелесообразности хранения продукции на складе.

6.2. К входному контролю допускается продукция, принятая ОТК предприятия-поставщика и поступившая с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке.

Продукция, поступившая без сопроводительных документов, к приемке входного контроля не допускается (до получения сопроводительных документов).

Руководитель объекта (начальник участка, прораб) посылает поставщику соответствующий запрос.

6.3. Технический осмотр является обязательным для всей поступившей продукции. При проведении технического осмотра необходимо проверить:

• качество упаковки;

• наличие сопроводительных документов и правильность их оформления;

• внешний товарный вид;

• маркировку;

• комплектность.

6.4. После проведения входного контроля оформляется запись в Журнале учета результатов входного контроля:

• наименование продукции, марка, тип продукции, обозначение документа на поставку;

• предприятие - поставщик;

• номер партии, дата изготовления и номер сопроводительного документа;

• количество продукции в партии;

• количество проверенной продукции;

• количество забракованной продукции;

• количество некомплектной продукции;

• вид испытания и дата сдачи образцов на испытания;

• номер и дата протокола испытаний;

• испытание, при котором выявлен брак;

• номер и дата составления рекламации;

• причина рекламации;

• меры по удовлетворению рекламации и принятию штрафных санкций;

• мероприятия предприятия-поставщика по закрытию рекламации.

6.5. При положительных результатах входного контроля:

• продукция складируется и хранится в соответствии с установленными требованиями;

• контролер, проводивший контроль продукции, оформляет документ «Сопроводительная о качестве»;

• отпуск продукции со склада для проведения работ на объектах производят только при наличии «Сопроводительной о качестве»;

• при поставке продукции на объект, контроль продукции производится на объекте.

6.6. При отрицательных результатах входного контроля контролер маркирует забракованную продукцию ярлыком «Брак».

6.7. Забракованную продукцию помещают в специальное место, исключающее доступ к ней - изолятор брака, и на нее составляется рекламационный акт.

6.8. Забракованную продукцию возвращают поставщику с предъявлением рекламации.

Рекламационный акт оформляет контролер качества на объекте.

Упаковку, оформление накладных и отгрузку забракованной продукции обеспечивает руководитель объекта (начальник участка, прораб).

При невозможности или нецелесообразности возврата вопрос об использовании решается в соответствии с требованиями раздела «Управление несоответствующей продукцией».

Информация о принятой продукции и количестве брака должна быть передана Начальнику управления качества и сертификации - Начальнику службы качества на регистрацию данных о качестве.

# 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

7.1. Организация хранения на объекте должна гарантировать создание условий и способов хранения, обеспечивающих количественную и качественную сохранность закупленной продукции.

7.2. Размещение продукции для хранения в складских помещениях должно быть организовано с учетом частоты повседневного спроса.

Наиболее ходовые виды продукции должны быть расположены на средних секциях стеллажей, неходовые и малогабаритные - на верхних секциях, крупногабаритные - в нижних рядах.

7.3. Все места хранения должны иметь маркировку (буквенные или цифровые обозначения), однозначно определяющую адрес хранения продукции конкретного вида.

Маркировка места хранения должна быть расположена на видном месте, способ ее нанесения должен обеспечивать четкость и долговечность имеющихся знаков.

7.4. Условия хранения (температура, влажность воздуха, пыли и влагозащищенность места хранения, положение и др.) каждого отдельного вида продукции должны отвечать требованиям нормативно-технической документации на продукцию, а также обеспечивать соблюдение общих установленных правил и требований, в том числе:

• комплектующие изделия хранят в стеллажах или шкафах, защищенных от пыли;

• стеллажи (шкафы) с комплектующими изделиями размещают на расстоянии не менее 1,0 м от нагревательных приборов и батарей отопления;

• комплектующие изделия хранят отдельно от агрессивных химических веществ и др. материалов;

• комплектующие изделия группируют по датам изготовления, строго соблюдая гарантийные сроки хранения;

• комплектующие изделия хранят в законсервированном виде, если это предусмотрено требованиями документации;

• комплектующие изделия, поступающие в герметичной упаковке, хранят в этой упаковке до их выдачи в производство работ;

• измерительный инструмент хранят в стеллажах с закрытыми ячейками или в шкафах;

• контрольно-измерительные приборы хранят в футлярах и чемоданах, в которых они поступают от предприятия-изготовителя, и в положениях, предусмотренных инструкциями по эксплуатации;

• провода, шнуры, кабели в бухтах хранят в заводской упаковке;

• продукцию, поступающую за пломбами и печатями завода изготовителя, хранят, не снимая пломб и печатей;

• приборы автоматики, телерадиотехническую аппаратуру хранят в индивидуальных упаковках и ящиках.

7.5. Выдача продукции и материалов со склада согласно заявке должна производиться в порядке очередности поступления и по наименьшему гарантийному сроку хранения.

Заявка на получение продукции и материалов со склада составляется руководителем работ на объекте или Начальниками участков, прорабами на основе плана на организацию и проведение работ по монтажу или обслуживанию объекта.

В заявке должны быть указаны: номенклатура, обозначение, наименование, количество и другие сведения, необходимые для комплектации заказа.

7.6. Для комплектации заказа используется продукция, соответствующая требованиям национальных и отраслевых стандартов, технических условий, конструкторской и технологической документации на объект.

Со склада должна выдаваться продукция, прошедшая входной контроль, при условии соблюдения установленного гарантийного срока хранения.

7.7. Продукция должна выдаваться со склада только вместе с сопроводительной документацией.

Учет выдачи продукции и  материалов производится по карточке учета.

7.8. Комплектация и оформление документации на выдаваемую продукцию должны производиться на складе по накладным отдела материально-технического снабжения. В процессе комплектации кладовщик обязан:

• сверить отобранную продукцию с паспортами и (или) формулярами;

• убедиться, что все виды продукции, включаемые в комплект, прошли входной контроль и имеют соответствующую отметку о его положительных результатах;

• проверить наличие и правильность маркировки;

• проверить соответствие гарантийных сроков хранения и эксплуатации;

• упаковать скомплектованную продукцию в транспортировочную тару, соответствующую условиям транспортировки и видам продукции.

Правильность комплектации заказанной продукции подтверждается подписью получателя в соответствующих разделах учетной документации.

# 8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

8.1. Контроль качества хранения закупленных материальных ресурсов (далее - контроль качества хранения) осуществляется с целью обеспечения стабильности условий хранения продукции, гарантирующих ее сохранность до выдачи в производство работ.

8.2. Контроль качества хранения может быть осуществлен:

• в плановые сроки (не реже двух раз в год);

• в случае появления обоснованных претензий по качеству продукции, выданной в производство работ;

• в рамках внутренних проверок системы менеджмента качества (если этот вид контроля внесен в программу проверки системы менеджмента качества);

• по требованию заказчика проводимых работ.

8.3. Контроль качества хранения осуществляет комиссия, назначенная руководителем структурного подразделения. В состав комиссии, как правило, входят:

• сотрудники склада и отдела материально-технического снабжения;

• представители из числа руководителей подразделений;

• представитель от руководства.

8.4. Контроль качества хранения осуществляется по плану, утверждаемому Генеральным директором организации. План должен содержать:

• цель проведения проверки;

• перечень проверяемых участков складского хозяйства;

• перечень проверяемых процедур (операций);

• проверяемые параметры и их номинальные значения;

• сроки проверки.

8.5. По завершению контроля качества хранения, должны быть составлены отчетные документы (акт проверки), представляемые руководству для ознакомления и принятия соответствующих корректирующих действий.

8.6. В процессе контроля качества хранения, может быть осуществлена проверка как всего складского хозяйства (включая процедуры управления), так и отдельных участков.

В ходе контроля качества хранения проверяют:

• номенклатуру хранимой продукции;

• условия размещения продукции (по видам);

• условия содержания складских помещений;

• правильность и своевременность ведения документации;

• наличие бирок и этикеток на обозначенных в планировке местах хранения;

• наличие и состояние участка изоляции несоответствующей продукции;

• методы нанесения и содержание маркировки несоответствующей продукции;

• возможность попадания в производство продукции, признанной негодной;

• наличие схем, инструкций, устанавливающих порядок и методы проведения работ на рабочих местах;

• знание персоналом складского хозяйства должностных инструкций, правил проведения работ (по принадлежности), обязанностей в области обеспечения качества хранения продукции;

• соблюдение правил охраны труда;

• правильность реализации отдельных видов складских работ, включая процедуру выдачи продукции в производство работ;

• соблюдение срока хранения продукции и условий продления срока ее годности.

8.7. По результатам контроля должен быть разработан план мероприятий, направленных на устранение выявленных недостатков и предупреждение их повторения.

Ответственность за полноту и своевременность устранения выявленных недостатков несет Заведующий складом.

Контроль за реализацией мероприятий в установленные сроки осуществляет ответственный по качеству. Результаты контроля должны быть представлены руководству.

# 9. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

9.1. Ответственность за сохранность продукции, необходимой для выполнения в установленные сроки и с надлежащим качеством, договорных обязательств по проведению работ, несет руководитель работ на объекте заказчика.

9.2. Руководитель работ на объекте (или уполномоченное им лицо) оформляет необходимые транспортные документы и следит за сохранностью груза в процессе погрузки.

9.5. Ответственность за качество перевозок и сохранность груза в процессе транспортировки несет транспортное предприятие, с которым заключен договор на перевозку.

9.6. При получении груза на месте прибытия руководитель работ должен:

• проверить соответствие номенклатуры и количества грузовых мест транспортным документам;

• провести внешний осмотр упаковочной тары;

• проверить сохранность пломб.

9.7. В случае возникновения обоснованных претензий к транспортному предприятию по качеству транспортировки груза, в присутствии представителя транспортного предприятия может быть вскрыта упаковочная тара и ее содержимое проверено.

При недостаче груза или его ненадлежащей сохранности, должны быть оформлены соответствующие документы, обеспечивающие возмещение причиненного материального ущерба.

Недостающая продукция должна быть вновь запрошена у предприятия поставщика.

9.8. При вскрытии тары с продукцией на месте проведения работ руководитель работ на объекте производит осмотр содержимого ящиков, коробок и других грузовых мест.

Все материальные ресурсы должны соответствовать номенклатуре, указанной в заявке и приложенном экземпляре комплектовочной ведомости, а также иметь вид, соответствующий требованиям, указанным в сопроводительной документации.