УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫМ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ И

ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

| Разработал: | Проверил: | Утвердил: | Кол-во стр. 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник отдела управления качеством и сертификации - Начальник службы качества А.Э. Безчинский | Главный инженер С.Б. Мельниченко | Генеральный директор А.Н. Недосеков | Индекс изменения |
| 16.10.06 г. | 19.10.06 г. | 23.10.06 г. |  |

Срок введения документа в действие –  октябрь 2006 года

# 1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящий стандарт распространяется на строительно-монтажные  и ремонтные работы.

1.2. Стандарт устанавливает порядок проведения метрологического контроля, хранения и технического обслуживания контрольного, измерительного и испытательного оборудования.

1.3. Стандарт обязателен для всех подразделений и всех сотрудников организации, осуществляющих обеспечение и проведение указанных работ.

# 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Стандарт разработан в соответствии с требованиями СТО СМК.001.06 «Руководство по качеству».

# 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, применяемые в настоящем стандарте, соответствуют терминам, применяемым в нормативных документах, указанных в предыдущем разделе стандарта, и общепринятой терминологии в области обеспечения качества.

# 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Целью стандарта является регламентация работ, связанных с использованием средств измерений, установление их пригодности к применению.

4.2. Система метрологического контроля включает в себя комплекс правил, положений и требований технического, экономического и правового характера, определяющих организацию и порядок проведения работ по приемке, эксплуатации, хранению, аттестации, изготовлению и ремонту средств измерений.

4.3. Метрологический контроль осуществляется в целях обеспечения единства и достоверности измерений и поддержания средств измерений и испытаний в постоянной готовности к выполнению измерений с нормированной точностью.

4.4. Работу по метрологическому контролю за средствами измерений организует Главный инженер ОАО «Росжелдорстрой» совместно со службами и подразделениями организации.

# 5. ФОРМЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

5.1. Метрологический надзор осуществляется путем проведения поверки средств измерений, метрологической ревизии и метрологической экспертизы.

5.2. Средства измерений подвергаются первичной, периодической, внеочередной и инспекторской поверке.

5.3. Первичная поверка производится при поступлении средств измерений в обращение.

5.4. Периодическая поверка производится при эксплуатации и хранении средств измерений через определенные межповерочные интервалы, установленные из расчета обеспечения исправности средств измерений на период между проверками.

5.5. Внеочередная поверка производится при эксплуатации (хранении) средств измерений вне зависимости от сроков периодической поверки:

а) когда необходимо удостоверится в исправности средств измерений, при проведении работ по корректировке межповерочных интервалов;

б) при повреждении поверительного клейма, пломбы, наклейки и утрате документов, подтверждающих прохождение средствами измерений периодической поверки;

в) при вводе в эксплуатацию после хранения, в течение которого не могла быть проведена периодическая поверка в связи с требованиями к консервации средств измерений.

5.6. Инспекторская поверка проводится для выявления метрологической исправности средств измерений, находящихся в обращении.

# 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ,  АТТЕСТАЦИИ И ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

6.1. Все средства измерений, находящиеся в обращении, подлежат метрологической поверке.

6.2. Поверка стандартных средств измерений осуществляется органами Государственной метрологической службы или аттестованными лабораториями, в сроки, установленные Государственным метрологическим надзором, в соответствии со стандартами, инструкциями и методиками Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии.

6.3. Поверка нестандартных средств измерений и контрольно-испытательного оборудования производится на соответствие технической документации на эти средства.

6.4. Средства измерений, применяемые для наблюдения за изменением величин без оценки их значений в единицах физических величин с нормированной точностью, поверке не подлежат. На приборах должно быть нанесено отчетливо видимое обозначение «И» (индикатор).

6.5. Средства измерений, находящиеся в эксплуатации на рабочих местах, предъявляются на поверку по истечении межповерочного срока, указанного на клеймах, пломбах, наклейках.

6.6. Средства измерений на поверку должны предъявляться полностью укомплектованными, чистыми и без механических повреждений.

6.7. Средства измерений, прошедшие поверку и признанные годными, возвращаются на склад или на рабочие места. На приборах должны быть наклеены этикетки с указанием даты поверки и даты следующей поверки.

6.8. На средства измерений, не подлежащие ремонту, составляется акт о списании с аннулированием паспорта и изъятием этих средства измерений из обращения. Основанием для списания является извещение о непригодности, выдаваемое лабораторией Госнадзора.

# 7. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

7.1. Средства измерений должны эксплуатироваться и храниться в условиях, соответствующих требованиям ГОСТов, эксплуатационной документации и других нормативно-технических документов на эти средства.

7.2. Ответственность за состояние, правильность применения, хранение, учет средств измерений на участках, складах, в бригадах возлагается на руководителей этих подразделений.

7.3. Руководители подразделений обязаны:

• предъявлять средства измерений на поверку в сроки, указанные в действующих документах;

• не допускать применения неисправных и неповеренных средств измерений;

• обеспечивать надлежащее хранение средств измерений на рабочих местах;

• инструктировать работников своего подразделения по вопросам, связанным с эксплуатацией и хранением средств измерений;

•  не допускать к работе лиц, нарушивших процедуру измерений;

•  передавать в поверку средства измерений в случаях, когда нет уверенности в их точности.

# 8. ПОРЯДОК ЗАКАЗА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

8.1. Средства измерений заказываются у отдела материально-технического снабжения  руководителями работ, исходя из потребности при производстве работ.

8.2. В случае наличия указанных средств измерений на складе работник, отвечающий за средства измерений, выдает их руководителю работ.

При отсутствии средств измерений, техническая группа составляет заявку на приобретение необходимых средств измерений, утверждает у руководителя структурного подразделения и осуществляет их закупку.

8.3. Полученные средства учитываются отделом  материально-технического снабжения структурного подразделения, включаются в график периодической поверки и выдаются руководителю работ на объекте.